## Slide 1
Detaljplan importerad till FME
- Gjort med eget skript utan att lägga mycket kraft på kartografin.
Blått - vatten
Grått - gata/cykel/gång
Grönt - natur/park
Gult - Bebyggelse tillåten
Rött - prickmark

## Slide 2
Detaljplan med Lotsen inplacerad

## Slide 3
Området i detaljplanen och Lotsen
Området i detaljplanen som Lotsen ska ligga i enligt bygglovsansökan identifierat i FME.
LOD1 (Level Of Detail) geodatamodell av Lotsen enligt föreslagen svensk profil av CityGML3 (CityGML3 ADE).

## Slide 4
Området i detaljplanen och gällande bestämmelser
Bestämmelserna i detaljplanen ligger som attribut kopplade till området.

## Slide 5
Området i detaljplanen och gällande bestämmelser
Användningsbestämmelser
Bestämmelserna i detaljplanen ligger som attribut kopplade till området.
Egenskapsbestämmelser

## Slide 6
Lotsen och attribut i geodatamodellen

## Slide 7
Testar bestämmelserna i detaljplanen mot Lotsen
Bestämmelserna i detaljplanen
Lotsens attribut

## Slide 8
Resultat av testet visuellt i FME och som Excel-rapport
Resultatet i FME
Resultatet i Excel.
Användningsbestämmelser och
Egenskapsbestämmelser i separata flikar.

## Slide 9
Kort summering av FME skriptet
Importera detaljplanen
(SS 637040)
Importera byggnadsmodellen
(CityGML 3 ADE)
Identifiera vilket område byggnadens bygglov avser
Kolla gällande regler i området mot byggnaden
Resultat:
Visuellt i FME
Rapport i Excel